| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБДОУ «Горный ДС» __________________ Н.Н. Клипа Протокол № _______от _________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Горный ДС» ________________ Н.В. Суравешкина Приказ №_18-ОД__от 12.03.2019 г. |
| --- | --- | --- |

# ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-27

по содержанию электрощитовой

в МБДОУ «Горный ДС»

- Двери должны быть обиты с двух сторон металлом на асбестовой основе и иметь захлопывающийся замок, отпираемый изнутри.

На дверях должны быть таблички:

- ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ;

- ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН;

- Предупредительный знак в виде треугольника со стрелкой внутри.

Ключ должен храниться в доступном месте круглосуточно.

- Освещение электрощитовой – светильники с плафоном.

- В электрощитовой должно быть:

а) схема эл.снабжения здания;

б) средства защиты – испытанные диэлектрические перчатки и коврики;

в) огнетушитель – порошковый или углекислотный;

г) ящик с песком и совком.

- Электроприборы: щиты, рубильники, пускатели и др. должны иметь следующую маркировку:

а) наименование;

б) рабочее напряжение (220 или 380 В);

в) предупредительный знак в виде треугольника со стрелкой внутри.

- В силовых щитах должны быть:

а) свободный доступ к приборам учёта;

б) аварийное освещение (только для ВРУ);

в) калиброванные предохранители.

- Уборка электрощитовых производится в присутствии эл.монтёра не реже одного раза в 6 месяцев.

- Запрещено хранение горючих и не относящихся к электрощитовой предметов.

- В случае аварии (возгорания) необходимо принять меры к тушению пожара, предварительно отключив электроэнергию, после чего сделать сообщение в пожарную часть по телефону 01, диспетчеру РЭС Ачинского района  по тел. № 7-61-71