| СОГЛАСОВАНО Председатель ПК МБДОУ «Горный ДС» __________________ Н.Н. Клипа Протокол № _______от _________ |  | УТВЕРЖДАЮ Заведующий МБДОУ «Горный ДС» ________________ Н.В. Суравешкина Приказ №_18-ОД__от 12.03.2019 г. |
| --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИЯ № ИОТ-23
по охране труда для  не электротехнического персонала

на 1 группу по электробезопасности

в МБДОУ «Горный ДС»

- Общие требования по охране труда.

  - Настоящая инструкция разработана на основании Трудового Кодекса Российской Федерации, Устава МБДОУ «Горный ДС», Правил внутреннего трудового распорядка МБДОУ «Горный ДС», методических рекомендаций по разработке государственных нормативных требований охраны труда, утвержденных постановлением Минтруда России от 17.12.2002 № 80; отраслевых типовых инструкций по охране труда, разработанных Минобрнауки России и согласованных с ЦК Профсоюза работников  народного образования и науки РФ.

  - 1 группа по электробезопасности присваивается лицам не электротехнического персонала, не имеющим специальной электротехнической подготовки, при выполнении которой может возникнуть опасность поражении электрическим током.

  - Работник должен:

- выполнять свои должностные обязанности, инструкции по охране труда, технике безопасности, пожарной безопасности;

- пройти вводный и первичный инструктажи на рабочем месте;

- проходить инструктаж по электробезопасности на рабочем месте;

- проходить проверку знаний по электробезопасности  1 раз в год;

- проходить 1 раз в год периодические медицинские осмотры;

- проходить 2 раза в год инструкцию по охране труда;

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;

- соблюдать установленные режимы труда и отдыха (согласно графику работы);

- выполнять требования личной гигиены.

  - К работе с электрическими переносными устройствами  допускаются:

- если применяется в работе электроинструмент 2 класса, у которого все детали, находящиеся под напряжением, имеют двойную  или усиленную изоляцию

- если применяется электроинструмент 3 класса, предназначенный для питания безопасного сверхнизкого напряжения (не выше 42 В);

- если работник имеет допуск к выполнению работ с применением электроинструмента.

  - В помещении должна иметься медаптечка с необходимым набором медикаментов и перевязочных средств для оказания первой медицинской помощи.

  - Работник обязан соблюдать правила пожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения, направление пути эвакуации при пожаре.

  - При несчастном случае пострадавший или очевидец несчастного случая обязан сообщить об этом заведующему.

  - При работе работник обязан соблюдать правила ношения спецодежды.

  - Лицо, допустившее невыполнение или нарушение инструкции по охране труда, привлекается к дисциплинарной ответственности в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергается внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

- Требования по охране труда перед началом работы.

  - Проверить наличие и  целостность проводников защитного заземления, защитную изоляцию и проверить состояние их крепления.

  - При выдаче и перед пуском следует убедиться в  исправности (нет ли сколов, механических повреждений корпусов, постов, пультов, вилок подключения, крышек  розеток)

  - При обнаружении неисправностей немедленно сообщить руководителю. Приступить к работе можно только  с разрешения,  после  устранения недостатков.

  - Проверить наличие медаптечки, огнетушителя.

- Требования по охране труда во время работы.

  - Работать только на исправном оборудовании.

  - Соблюдать последовательность технологических процессов при работе с оборудованием.

  - Запрещается натягивать, перекручивать кабели и провода, держаться за провод руками.

  - Использовать при работе с механизмами и  оборудованием диэлектрические коврики.

  - Запрещается складировать электроинструмент без упаковки в два ряда и более

- Требования по охране труда в аварийных ситуациях.

  - При неисправности оборудования немедленно прекратить работу и отключить оборудование  от сети.

  - Немедленно сообщить о неполадках заведующему. Вызвать мастера по ремонту оборудования.

  - При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, сообщить заведующему и старшей медсестре при необходимости  доставить пострадавшего в больницу.

  - При поражении электрическим током оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса, вызвать скорую помощь по телефону 03  и отправить в больницу.

  - При возникновении пожара  поднять общую тревогу, сообщит заведующему и в пожарную часть по телефону 01, немедленно начать эвакуацию воспитанников из здания в ближайшие учреждения (Горная СОШ, сельская библиотека), ценных вещей и устранение очага возгорания первичными средствами пожаротушения и действовать в соответствии с планом ликвидации пожара.

- Требования по охране труда по окончании работы.

  - Выключить используемое оборудование, электроинструменты, светильники.

  - Привести в порядок рабочее место.

  - Закрыть окна, форточки, фрамуги.

  - Выключить все электроприборы, электроосвещение.

  - Закрыть помещение на ключ и сдать сторожу.